# 环保治理设施生产安全事件现场处置预案

1 总则

1.1 编制目的

有效预防废气塔和污水处理站受限空间突发作业事件的发生，安全、有序、科学、高效地处置突发性危害，最大限度地减少事件造成的人员伤亡和经济损失。

1.2 适用范围

本预案适用于公司废气塔和污水处理站受限空间突发作业事件的应急响应。

1.3 应急组织及职责

废气塔和污水处理站受限空间突发作业事件紧急情况发生时，相关责任单位负责人或者施工单位负责人应迅速成立现场应急处置组,负责在第一时间紧急处置突发事件，小组各成员的职责如下：

1）应急处置组组长：负责指挥通讯联络员、应急操作员及警戒疏散员,各司其职，在第一时间处置突发事件。

2）通讯联络员：立即报告污水处理站负责人、施工单位现场负责人，同时报告行政部。

3）应急操作员：按本处置预案中规定的措施进行应急处置。

4）警戒疏散员：立即通过喊话通知附近除应急处置之外的人员撤离，对事件区进行临时警戒。

2 环境安全风险分析与预防措施

2.1 受限空间作业易导致的事件范围及后果：

1、中毒事件危害范围及后果：

发生中毒事件，其危害范围主要涉及到在受限空间作业环境中的作业人员、监护人员、救援人员；主要有一氧化碳、硫化氢等造成急性中毒。中毒者一般会出现紫绀、昏迷、惊厥、呼吸困难、休克等，引起全身各系统与组织（皮肤粘膜、呼吸、消化、循环、泌尿、血液、神经等）的损害，甚至造成中毒者死亡。

2、缺氧窒息事件

发生缺氧窒息事件，其危害范围主要涉及到在受限空间作业环境中的作业人员、监护人员、救援人员；其危害后果主要会导致中毒人员昏迷、死亡（根据受限空间氧气含量及消耗量的不同，其后果有轻有重）。

2.2 预防措施

一、先许可、后作业原则

生产经营单位应将受限空间纳入许可作业的管理范畴，制作切实可行的《受限空间安全作业证》，未经公司安全部门的审查同意，并取得《受限空间安全作业证》任何人员不得进行受限空间作业。

坚持先许可、后作业的管理原则，是从源头抓好受限空间作业安全管理的高效之策。

受限空间安全作业证

作业部门：    编号：

| 环境安全部负责项目 | 受限空间所在部门 |
| --- | --- |
|  | 受限空间名称： |
|  | 作业内容： |
|  | 受限空间主要危险有害物质： |
|  | 作业时间： 年 月 日 时起至 年 月 日 时止 |
|  | 安全措施： 确认人签字： |
|  | 负责人： 年 月 日 |
| 作业部门负责项目 | 作业部门： |
|  | 作业负责人： |
|  | 作业监护人： |
|  | 作业中可能产生的危险有害物质： |
|  | 作业安全措施： |
|  | 负责人： 年 月 日 |
| 采样分析 | 分析项目 | 有毒有害介质 | 可燃气 | 氧含量 | 取样时间 | 取样部位 | 分析人 |
|  | 分析标准 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分析数据 |  |  |  |  |  |  |
| 审批意见： 批准人： 年 月 日 |

①《作业证》所列项目应逐项填写，安全措施栏应填写具体的安全措施。

②《作业证》应由受限空间所在单位负责人审批。

③一处受限空间、同一作业内容办理一张《作业证》，当受限空间工艺条件、作业环境条件改变时，应重新办理《作业证》。

④《作业证》一式三联，一、二联分别由作业负责人、监护人持有，第三联由受限空间所在部门存查，《作业证》保存期限至少为 1 年。

⑤受限空间作业因工艺条件、作业环境条件改变或者出现异常情况，需重新按照程序处理作业现场，并办理《作业证》后，方准继续作业。

二、先检测、后作业原则

在进入受限空间作业前，首先要检测有限空间内部氧气、危险有害物浓度，如不达标，严禁作业。

三、持续作业、动态监测原则

定时进行动态检测，当浓度超标时，要再次通风，检测合格后才能再次进入作业。如若不然，就会发生人员伤亡事故。特别是对危险源来自作业环境内部的，必须高度注意。

四、内部作业，外部监护原则

受限空间作业，必须坚持作业监护制度，即必须在受限空间外设定专职的作业监护人员，全过程进行 监护，发现问题，及时制止，发生险情，及时施救。

五、险情敏感、从速救援原则

对于作业过程中发生的意外情况，譬如出现异常的味道、水位变化、头晕乏力、突然晕倒等险情，无论是作业者，还是监护者，都要高度敏感，采取措施。该撤离的及时撤离，该救援的从速救援。万不可疏忽大意，掉以轻心，错失最佳救援时机，让本可避免的事故发生。

六、对于进入下水道、容器等受限空间作业，最好的办法，就是提前放下保险绳，并保证工人作业过程中，将其随时拴在身上，遇到险情，外部监护人员即可立即将遇险人员陆续牵引拽出。如果等到出事后再放绳子下去，不仅耽误时间，而且极易造成施救人员的伤亡。

七、做好个人防护。必须采取个人防护措施后，才能下井。如果发现温度太高，作业人员大量流汗，可以基本判断是中暑，尝试进入救援，但也要系好保险绳。

八、清空池内存水，强制通风。在作业前，清空池内废水，关闭污水池进水口和排水口，不管受限空间情况如何，先利用鼓风机进行长时间的强制通风，以输入新鲜空气。如果不能做到强制通风，应尽可能的打开一切可能的通气孔，进行自然通风。

3 应急处置要点

3.1任何人员一旦发现已经发生了受限空间作业事件或发现受限空间有受伤人员，应立即报告现场负责人。

3.2现场负责人立即成立现场应急处置小组并将事件情况报告给总经理。

3.3现场应急操作员用工业风扇立即向事件发生场所进行简单、快速的鼓风，同时迅速戴上过滤式防毒面具，并携带绳子进入受限空间。

3.4应急操作员先用安全带系好被抢救者两腿根部及上体妥善提升使患者脱离危险区域，避免影响其呼吸或触及受伤部位。

3.5抢险过程中，受限空间内抢险人员与外面监护人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号，在抢险人员撤离前，监护人员不得离开监护岗位。

3.6救出伤员后，对伤员进行下述方式的现场急救，并尽快将伤员转送医院。

3.6.1中毒急救

（1）由呼吸道中毒时，应迅速离开现场，到新鲜空气流通的地方。

（2）经口服中毒者，立即洗胃，并用催吐剂促其将毒物排出。

（3）经皮肤吸中毒者，必须用大量清洁自来水洗涤。

（4）眼、耳、鼻、咽喉粘损害，引起各种刺激症状者，须分别轻重，先用清水冲洗，然后尽快送往医院，由专科医生处理。

3.6.2缺氧窒息急救

（1）迅速撤离现场，将窒息者移到有新鲜空气的通风处。

（2）视情况对窒息者输氧，或进行人工呼吸等，必要时严重者尽快送往医院，由医生处理。

（3）佩戴呼吸器者，一旦感到呼吸不适时，迅速撤离现场，呼吸新鲜空气，同时检查呼吸器问题及时更换合格呼吸器。

4 注意事项

4.1 紧急救援时注意事项

（1）禁止在情况不明或无防护情况下，现场应急操作员盲目进入事件现场，须保证人身安全。

（2）必须对受限空间进行长时间的强制通风，稀释有毒有害、易燃易爆气体。

（3）应急操作员做好自我防护，系好安全绳，穿好防护服，戴上呼吸器，确保自身安全后方可施救。

（4）在就近安全地带紧急抢救受伤人员，必要时及时转送医院救治。

（5）紧急抢救要有信心和耐心，不要因一时抢救无效而轻易放弃抢救。

（6）若出现财产损失，在优先抢救人员的前提下，及时抢救财物，最大限度的减少财产损失。

（7）施救人员应视自己能力大小进行，对超出自己施救能力的险情及时毫不犹豫地向外求救。

4.2 在抢险的同时保护现场，以便进行事件调查。

4.3 事件处理后，应组织人员对现场进行认真检查，防止再次造成事件。同时保护好现场，以便查清事件原因，吸取教训，制定防范措施。

# Text boxes

应急处置组组长

（现场负责人）

应急操作员

通讯联络员

警戒疏散员